FLUORESZCENCIA SPEKTROSZKÓPIA A BIOFIZIKAI, BIOKÉMIAI ÉS ORVOSTUDOMÁNYOKBAN

Irodalom:

J.R. Lakowicz: Principles of Fluorescence Spectroscopy, 2nd ed., pp.725, Springer, 1999

Az előadás tematikája

- Bevezetés a fluoreszcencia spektroszkópiába, a fluoreszcencia spektroszkópia kísérleti eszközei

- A fluoreszcencia kinetikájának áttekintése (intenzitás és anizotrópia lecsengés) mérése

- A stacionárius fluoreszcencia polarizációs vizsgálata

- A fluoreszcencia anizotrópia lecsengése

- Oldószerek hatása a fluoreszcencia spektrumára

- Az oldószer-relaxáció mechanizmusai és dinamikája

- A fluoreszcencia kioltása

- Energiatranszfer

- Fehérjefluoreszcencia

- Reverzibilis kétállapot-reakciók

# Bevezetés a fluoreszcenciába

  - a fluoreszcencia spektroszkópia módszereit egyre elterjedtebben használják a biofizikai, biokémiai, orvosi kutatásokban, nemcsak a tiszta fizikában és kémiában

  - ok: a módszer rendkívüli érzékenysége és kedvező időskálája: a gerjesztett állapot kb. 10(s élettartama alatt végbemenő molekuláris folyamatok jelentős része hatással van a fluoreszcencia jellemzőire ( vizsgálható ily módon

  - lumineszcencia: az elektrongerjesztési állapotokban történő fénykibocsátás, ami lehet

    - fluoreszcencia: szingulett gerjesztett állapotból szingulett alapállapotba átmenetkor (párosított elektron) ( megengedett átmenet ( gyors, 10ns-os (CSAK EZZEL FOGLALKOZUNK!)

    - foszforeszcencia: különböző multiplicitású állapotok közti átmenetkor ( tiltott ( lassú (ms…s), általában T1 ( S0

- a fluoreszcencia emissziós spektruma: két tipikus fluoreszcencia emissziós spektrum látható a 1.2 ábrán:

- perilén ( szembeszökő vibrációs struktúra

- kinin ( nem mutat vibrációs struktúrát

- a fény abszorpció és emisszió folyamatait a Jablonski diagramon követhetjük (ld. 1.3 ábra):

    - abszorpció: kb. 1 fs alatt ( Franck–Condon elv: ezalatt nem mozdul el az elektron (sőt sebessége sem változik)

- a vibrációs szinteket kb. 1500 cm-1 választja el, Boltzmann-eloszlás ( szobahőmérsékleten kb. 99% az alsó vibrációs nívót népesíti be

- fényabszorpció után: mind S2-ből, mind S1 magasabb vibrációs szintjeiről kb. 1 ps alatt belső konverzió az S1 legalacsonyabb vibrációs szintjére

- minthogy (Fl. ( 10 ns ( az emisszió termikus egyensúlyi S1 gerjesztett állapotból történik

- Franck-Condon elv (a legtöbb időt a fordulópontban tölti az elektron és fordulópontban is marad az emisszió után)

- gerjesztett vibrációs állapotba jut, kb. 1 ps alatt relaxál

- az abszorpció spektruma az S1, S2, … gerjesztett állapotok vibrációs szintjeit, a fluoreszcencia  emisszió spektruma az S0 alapállapot vibrációs szintrendszerét tükrözi

- gázfázistól eltérő fázisban: Stokes-eltolódás

    - oka: energiaveszteség az S1 és az S2 állapotbeli vibrációs relaxáció miatt, emellett oldószerhatások, gerjesztett állapot-reakciók

- az emisszió spektrum független a gerjesztési hullámhossztól, mert bárhová is gerjesztjük, az emisszió mindig az S1 legalacsonyabb vibrációs szintjéről történik

    - kivétel: red edge gerjesztés ( eltolódhat az emisszió spektrum; oka: kiválasztás az oldószerrel leginkább kölcsönhatásban lévő fluorofór molekulákra

- tükörszimmetria törvénye ) ld. (1.5 ábra):

    - Franck-Condon elv: az átmenetek függőlegesek, emellett S1 és S0 vibrációs struktúrája igen hasonló ( emiatt van tükörszimmetria

    - kivétel:

- bifenil (ld. 1.6 ábra)

- oka: az S1 hosszú élettartama alatt megváltozhat az atom szerkezete: a két gyűrű koplanárisabbá válik az S1-ben

- gerjesztett állapot-reakció is lehet a tükörszimmetria sérülésének oka:

- a pirén excimév csúcsa növekszik a c-vel

- a gerjesztett állapot pirén töltéstranszfer komplexeket alkot önmagával

Fluoreszcencia élettartam és kvantumhatásfok

- módosított Jablonski diagram

- az S1 a legalsó vibrációs szintjére relaxál (kb. 1 ps alatt)

- ( a fluorofór emissziós sebességi állandója

- k a sugárzás nélküli átmenet sebességi állandója

- a fluoreszcencia kvantumhatásfoka:  , ez közel 1 is lehet

- a fluoreszcencia energiahatásfoka a Stokes-eltolódás miatt mindig kisebb, mint 1

- a fluoreszcencia élettartama:

- a gerjesztett állapot/fluoreszcencia természetes élettartama:

- ezekből a fluoreszcencia Q kvantumhatásfoka:

A fluoreszcencia anizotrópia

- a fluorofórok nagyobb valószínűséggel abszorbeálják az olyan fotonokat, amelyek elektromos vektora az átmeneti momnetummal (( abszorpciós momentum!) párhuzamos, ami a molekulához rögzített

- eredetileg izotróp közegben is: fotoszelekció

- a fluoreszcencia polarizációja az abszorpció és emisszió átmeneti dipólmomentumok relatív irányától függ (ld. később)    és   , ahol I((+I( a teljes intenzitás kollimált nyalábra és I((+2I( a teljes intenzitás a tér minden irányába terjedő nyalábra

- jobb az r fluoreszcencia anizotrópia, mert ez nem-kollimált fényre, míg a P polarizáció foka párhuzamosított lézernyalábokra vonatkozik

- r és P egymásba átszámíthatók

- csökkenti őket:

- rotációs diffúzió

- , ahol    ( makromolekulák hidrodinamikai tulajdonságai

- energiatranszfer

Az oldatokban lejátszódó molekuláris folyamatok időskálája

- az abszorpció gyors (fs) ( az abszorpció spektroszkópia érzéketlen a molekuláris dinamikára!

- ezzel szemben a fluoreszcencia spektroszkópia a gerjesztett állapot élettartama alatti minden folyamatra érzékeny!

- példa: diffúzió (ütközéses kioltás):  , ahol D ( 10-9 m2/s vízben, (x ( 10 nm elmozdulás ( alatt és ( ( 10-8 s

- a rotációs diffúzió is ( nagyságrendjébe esik (a korrelációs ideje)

- fluorofórok:

    - belső (pl. fluoreszcencia aminosavakban, fehérjékben)

    - külső

# A spektroszkópia kísérleti eszközei

- a mérési adatok minősége erősen függ az alkalmazott mérőberendezéstől

- igen könnyű a mérés eredményét meghamisító tévedéseket elkövetni

Egyensúlyi (steady-state) spektrofluoriméter

    - főbb részei, milyen fluoreszcencia jellemzők felvételére jó

- fázisérzékeny, keskenysávú detektálás

- referencia-csatorna (lámpa ingadozás, kvantumszámláló)

- az ideális fluoriméter:

    - fényforrás, monokromátor hatásfoka állandó

    - monokromátor hatásfoka polarizáció-független

    - a detektor és az em. monokromátor hatásfoka független a hullámhossztól

- a fluoriméter elemei:

    - fényforrások

      - nagynyomású Xe-lámpa,

        - “szőrös” ( korrekció kell! ( 2.4 ábra

        - 2000 óra

        - nagy nyomás, robbanásveszély (ha öreg)

      - nagynyomású Hg-lámpák

        - intenzívebb a Xe-lámpáknál

        - de: vonalas!

      - Xe-Hg lámpák:  a fentiel egyesítése

      - kisnyomású Hg-lámpa: hullámhossz-kalibráció

      - speciális: lézerek, lézerdiódák (később)

    - monokromátorok

      - szinte kizárólag: rácsos (állandó diszperzió ( állandó sávszélesség)

        - a sávszélesség szerepe

      - szórt fény (kis fluoreszcencia hatásfokú mintáknál zavaró) ( okai:

        - rácshibák ( holografikus rácsok

        - optikai elemek (tükrök): szóródó fény

        - lefókuszálni a belépő résre:

            - numerikus apertúra

- rácsok

- karcolt rácsok: blaze-szög 2.5 ábra (( ügyelni erre a rács választásakor)

- holografikus rácsok: előnyösebbek

            - gyakran leképező elem is: konkáv rács ( kevesebb tükör ( több fény

            - rácshiba kevés ( kis szórt fény

            - de: erős polarizáció-érzékenység 2.6 ábra

            - ( a spektrum is eltorzulhat emiatt 2.7 ábra

- kiküszöbölése: “mágikus szögű” polarizátorok (54,7( a függőlegestől)

- polarizáció mérésekor: G-faktor (ld. később)

- szórt fény csökkentése: kettős monokromátor

- monokromátorok kalibrációja

- hullámhossz (spektrállámpa; gyakran a Xe vonalai)

- hatásfok

- kvantumszámlálók

- szűrők

- több fény, mint monokromátoron keresztül

- szinte minden esetben a monokromátorral együtt is használják, a szórt fény kiküszöbölésére

“Keresztezett szűrők”

- üvegszűrők

            - felüláteresztő (“cutoff”) (szinte tökéletes sorozatok; Schott, Corning, Hoya, stb.)

            - sávszűrők ( karakterisztikájuk messze van az ideálistól!

- interferenciás szűrők

- szürke szűrők

            - fénygyengítés, fény-kiegyenlítés

            - nem szürkék

            - még a fémréteg-szűrők a legjobbak

- polarizátorok:

- intenzitás-lecsengés, sőt intenzitás méréshez is használandók az r(t) miatti műtermékek megelőzésére – mágikus szög

- baj: gyengítik a fényt

- nagy kontraszt, kis fénygyengítés eléréséhez: kettősen törő (kalcit) kristályból készített pl. Glan-Thompson prizma ajánlott a fólia polarizátorokkal szemben

- kollimálni kell a fényt a polarizátorok előtt

- fénydetektorok:

- fotoelektron-sokszorozó (PMT):

            - fluoreszcencia mmérésére messze a leggyakrabban használt fénydetektor

Felépítése

            - külső fényelektromos hatás

            - szekunder emisszió ( “beépített” (igen gyors, kiszajú) erősítő

            - a legérzékenyebb fénydetektor ( de: ez kezelési “érzékenységet” is eredményez!

            - fotonszámlálás (szobahőmérsékleten)

            - kis zaj (Johnson-zajtól mentes!)

            - nagy aktív

            - egyszerű erősítő (ideális áramgenerátor)

            - kék/UV érzékenység

            - kb. a láncáram tizedéig lineáris

            - időfeloldás: a fókuszált típusoknál kb. 2 ns FWHM, felfutás

            - hátrányok:

- érzékeny (megvilágításra, mágneses térre, rengésre/ütésre)

- drága

- nagyfeszültségű tápegység (stabil!) kell

- speciális típusait (MCPPMT): később

- félvezető fénydetektorok:

- planár fotodióda (p-i-n fénydetektor)

Felépítése

- egyszerű, olcsó

- mechanikusan ellenálló

- mágneses tér ellenálló

- lassabb (kb. 10 ns a ? felületű)

- közepes (akár pár cm2) aktív felület

- jó vörösérzékenység

- nagy fényintenzitásoknál jó jel/zaj viszony

- kvantumhatásfoka magas

- lavina fotodióda (APD)

- lavina effektussal erősítés (pár 100-szoros)

- PMT-APD hibrid:

                - VAPD: G=106

                - kis aktív felület

                - erősítés előnyei:

-fotoszámlálás lehetséges

-többi előnye: ld. fotodióda

- PMT, PIN, APD összehasonlítása: S/N vs. Popt.

- képalkotásra alkalmas detekor pl. a CCD

        - felépítés:

(más: OMA, OSA, szilícium dióda-targettel-vidicon)

        - gyakran képerősítő kell hozzá: (kapuzható is) MCP mikrocsatorna-lemez

- a fényérzékelő használata: fotonszámlálás vs. analóg detektálás

        - láttuk: a PMT (és korlátozottan az APD) alkalmas a beérkező fotonok külön-külön való detektálására

- digitális számlálóval ezeket rögzített ideig számlálhatjuk ( I(t) fotonszámlálással

- ha nagy a fotonbeérkezési frekvencia illetve az anódköri időállandó, akkor analóg jellé integrálja az egyes foton-jeleket a készülék ( I(t) analóg detektálással

        - a kereskedelmi készülékek többsége analóg, de kapható fotonszámláló is

- összehasonlításuk:

- a fotonszámlálás az érzékenység elméleti maximumát adja! ( ez kell, ha kevés a fény!

- a fotonszámláló - amplitudó diszkriminátora miatt – érzéketlen a

                - PMT sötétáramára

                - dinódák emissziójára

                - erősítés-ingadozásaira

( ezek miatt hosszú idejű (digitális) jel-integrálás lehetséges ( érzékenység!

    - közvetlenül digitális adatok a számítógépes adatfeldolgozásához

    - de: a fotonszámláló max. kb. 100 MHz-ig megy, az impulzusok egymásra ülése elkerülésére max kb. 1 MHz használható ( ennél nagyobb intenzitásnál a jobb jel/zaj viszony miatt mindenképpen az analóg jelfeldolgozás (esetleg utólagos A/D-vel) az előnyös!

- korrigált gerjesztési és emissziós spektrumok

- gerjesztési:

                - kvantumszámláló

                - hullámhossz-független detektorral (termoelem) meghatározni az Igerj(() függvényt

- emissziós:

                - fekete sugárzóval (“szentlámpa”) a detektor rsz. érzékeny-e

- belső-külső fluoreszcencia jellemzők

- reabszorpció (ha kicsi a Stokes-eltolódás)

- szekunder fluoreszcencia

- korrekciók

- de:  a mai technikai szinten jobb megelőzni (híg minta)

- spektrumok a hullámhossz illetve hullámszám függvényében NEM ugyanazok (ui. rögzített sávszélesség kell)

# I(t), r(t) mérése

- ns – ps –os feloldás kell

- biológiai alkalmazások:

  - I(t), r(t) lecsengése általában NEM exponenciális, hanem komplex, gyakran egyidejűleg ps és ns komponensek, vagy nem is multiexponenciális ( több nagyságrend legyen a dinamikus tartománya és jó jel/zaj viszony kell!

  - alacsony fluoreszcencia hatásfok gyakori (pl. fehérje fluoreszcencia, vagy kis koncentrációjú fluorofórok  - hogy ne okozzanak biológiai változást)

  - a túl intenzív gerjesztés elbonthatja a mintát, esetleg a hosszú mérés alatt magától is elbomlik

- gyors (sub ns) gerjesztési impulzus, majd a gyenge fény ( rossz jel/zaj viszony (a fotonzaj miatt!) ( ezért nem lehet pl. szkóppal, egy lövésből felvenni ( átlagolni kell

- általános probléma: túl sok a feldolgozandó információ ( az egyes módszerek erre adnak különböző megoldásokat

- impulzusfluorimetria (illetve időtartománybeli fluoreszcencia)

- gerjesztés: ?, szikraköz, lézer

- a jelfeldolgozás módszerei

                - PMT kapuzása (elavult)

                - Sampling oszcilloszkóp

                - Boxcar integrátor

( rossz S/N, fény?, nagy intenzitás kell, nem túl jók, bár 	  alkalmazzák őket ma is

- optikai mintavételezés

- ez a leggyorsabb, csak a lézerimpulzus határozza meg

- a többinél időfeloldást a detektor szolgáltatja, itt nem, ez ? elvű

- speciális ?: sávkamera

- de: többkomponensű, lassúra nem jó

- előnye:

- igen jó időfeloldás (kisebb mint 1 ps)

- képerősítővel egyfoton-érzékenység

- hátránya:

- drága

- nem rutinmódszer

- kis katódfelület

- komplex lecsengésre nemigen alkalmazható (kis dinamikus tartomány)

- n teljes analóg jelalak digitalizálása

- ez az igazi, kézenfekvő módszer

- scan conversion A/D-k

- Tek SCD5000: 4,5 GHz, 5 ps/pt., 11 bit ( csak pár éve hozzáférhető, ilyet igyekszünk itt építeni

- időkorrelált egyfoton-számlálás

- sok információ ( csökkentsük!

- egyetlen (NEM az első!!!) foton reprezentálja a lecsengést (ha két foton jön, akkor (-t rövidítő ?, ugyanis a TAC csak az elsőre indul) ( ez a legelterjedtebb

- előnyei:

- extrém érzékenység

- kis minta-terhelés

- jól kidolgozott módszer

- több komponens, komplex kinetika feloldható épp ezért (ui. kis ?)

  - hátrányai:

- lassú, de ps-os módusszinkr. Lézerekkel (több MHz-es gerjesztés, reverse mode-ban kb. 100 kHz számlálás)

- azért reverse mode-ban, mert a TAC max. kb. 100 kHz START frekvenciával tud működni!

MCPPMT (prox. focused) felépítése

- frekvenciatartomány fluorimetria

- a lineáris dinamikus rendszerek időtaromány- és frekvenciatartománybeli leírása ekvivalens

- az FTF hardware-esen hajtja végre a Fourier-transzformációt

- séma ( egyetlen exponenciális lecsengés

- mégis népszerű, mert ugyanolyan, mint a steady-state! (oka: “lekeverés”, „cross-correlation”)

- később: multifrekvencia ( frekvenciatartomány (EO modulátorral, Pockels cella)

- végül:

- impulzus gerjesztés, annak Fourier-transzformációja

trióda típusú MCPPMT

- külső keresztkorreláció ( 100 GHz ? frekvenciájú

- 1-2 ps feloldás (fénysebesség 0,5 mm-en pár s alatt, 2% szórással…)

- előnyei:

- ugyanolyan egyszerű a mérés, mint steady-state fluoriméterrel

- szélesebb intenzitástartományban használható az SPC-nél (( kisebb mint 103 foton/gerjesztési impulzusig mérhet ( jó S/N), de 0,1 foton/gerjesztési impulzusig lemegy (végülis fotont számlál!)

- a mérés rövid időt vesz igénybe, különösen multifrekvenciás FTF esetén

- gyors (1-2 ps) lecsengésnél az SPC is valójában késleltetést mér; ezt a ? jobban tudja

            - adatfeldolgozás:

              - lineáris rendszer elmélet

              - mit mér, képletek, de konvergálás helyett (-kivonás, m-osztás; a jól ismert (képletek ui.!) időtartományba konvertálás

            - új trendek:

- egyetlen sejten (mikroszkópban) mér (-t (SPC-vel)

- fázisérzékeny fázisfluorimetria – HÜLYESÉG

- FACS-ban ( alapján való analízis

- Képalkotás fluoreszcencia ( alapján: MCP (sejten + OPTIKAI TOMOGRÁFIA) erősítő kapuzásával, CCD detektálással

- hibaforrások:

- színhiba (miért lép fel)

- geometriai hiba

- korrekció módjai

- MCPPMT elhanyagolható! (( 2 ps 300 nm-en!)

- azonos OD-jű küvetták (geometriai error + különböző időkésleltetés)

- azonos szűrő-késleltetés kell (diszperzióra is tekintettel)

- szubtraktív diszperziójú kettős monokromátorok az igaziak!

A fluoreszcencia lecsengés mérésének alapjai: lineáris dinamikus rendszerek elmélete

  - rendszerfüggvények (amelyekből bármely bemenő jelre adott válasz kiszámítható):

    - időtartomány:

      - ((t) gerjesztés ( k(t) súlyfüggvény vagy impulzusválasz

      - ezzel tetszőleges f(t) bemenő jelre adott x(t) válasz:

      - konvolúció, jele:

    - frekvenciatratomány:

      - f(t) bemeneti függvény ( Laplace-transzformáció segítségével (

      - x(t) válasz függvény ( Laplace-transzformáció segítségével ( x(s)

      - képlet (független f(t)-től)

        - ezek ismeretében bemeneti f(t)-re adott x(t) válasz kiszámítható

      - ((S) átviteli függvény

  - kapcsolatuk: 		(3)

t>0	(4)

        - tehát: a lineáris dinamikus rendszerek időtartománybeli és frekvenciatartománybeli leírása ekvivalens

    - mérések:

      - időtartomány (impulzusfluorimetria): a minta k(t) sülyfüggvényét méri, ideális esetben ((t) gerjesztés hatására

      - frekvenciatartománybeli fluorimetria: a  átviteli függvény (((), A(() jellemzőit (fázis- illetve amplitúdó karakterisztika) méri, ideális esetben minden frekvencián, szinuszos gerjesztés hatására 				(5)

        - adatanalízis:

      - időtartomány

      - nem ((t) , hanem véges szélességű fényimpulzus a gerjesztés, sőt a készülék is torzítja az erre adott fluoreszcencia-választ

        - a lineáris rendszer elmélet a készülékre alkalmazva: a fluorofórra mérhető m(t) válaszfüggvény a fluorofór f(t) súlyfüggvényének és a k(t) készülék-válaszfüggvényének konvolúciója

        - feladat: dekonvolúció: m(t) ( f(t), többféle lehetőség:

        - Fourier-transzformáció, ui. a konvolúció F-ja a konvoluált függvények szorzata

          - elméletileg szép (FFT programok is vannak), de az adatok random Poisson-zaját “felerősíti” a Fourier-transzformáció ( emiatt a gyakorlatban legfeljebb egy komponensű lecsengésre alkalmazzák

        - nemlineáris legkisebb négyzetes illesztés (ez az igazi)

          - adott az mkís(ti) kísérleti adatok (i=1,…p), illetve k(t) készülék-válaszfüggvény (mérjük)

          - feltételezzük, hogy f(pj,t) modellfüggvény (j=1,…q)

          - feladat: meghatározni a pj paramétereket úgy, hogy az  függvénnyel:  , ahol (i az mkís szórása ti-ben ( a kapott függvény (2 statisztikát követ, ha az f(t) korrekt

          - nagy előny a maximum likelihood megoldás, statisztikai szempontból a legjobban megalapozott

          - ez a megoldás azt jelenti, hogy a paramétervektor lehetséges értékei körül, az e módszerrel kapott értékre a legnagyobb annak a valószínűsége, hogy a modell helyessége esetén épp mért adatainkat kapjuk véletlen választással a lehetséges mérési eredmények populációjából

          - tipikus SPC lecsengés hibafüggvénye (insert: a különbség autokorrelációs függvénye)

            - frekvenciatartomány

      - itt eleve a súlyfüggvény Fourier-transzformáltját, a ((j() átviteli függvényt mérjük (tehát az FTF végülis hardware-es Fourier-transzformációt hajt végre), azaz rögtön megkapjuk a fluorofór frekvenciatartománybeli rendszerfüggvényét (de általában az időtartománybelit akarjuk)

      - nincs szükség dekonvolúcióra, sőt a készülék válaszfüggvényét sem kell kimérni ( oka: a dekonvolúció osztást jelent a Fourier-transzformációra ( ezeket a fényszóró közeggel mért fázis-érték levonása, illetve a moduláció-értékkel való osztás automatikusan elvégzi (ui. ((j() Euler-féle alakja:  )

      - tetszőleges lecsengés esetén is megkaphatjuk a lecsengés numerikus reprezentációját az időtartományban Fourier-transzformációval

      - általában azonban kísérleti adatainkat valamulyen elméleti modellhez akarjuk illeszteni, és annak a paramétereire (pl. (, () vagyunk kiváncsiak

      - mivel – szemléletessége miatt – ezeket az elméleti modelleket általában az időtartományban konstruálják meg:

        - Fourier-transzformációval meghatározzuk az időtartománybeli modellhez tartozó, a meghatározandó pj paramétereket tartalmazó (j=1,…,q) f(pj,t) időfüggvénynek megfelelő átviteli függvényt

- ((pj,()fáziskésés

- m(pj,() demoduláció

        - mérjük (kís((i), mkís((i)-t az (i (i=1,…,p) frekvenciákon

        - nemlineáris legkisebb négyzetes módszerrel illesztjük a pj paramétereket úgy, hogy (az időtartománybeli (6)-nak megfelelő)   minimális legyen

          - szimultán kell tehát illeszteni a ((((i) fáziskésést és a (m((i) demodulációt

          - frekvenciatartomány lecsengés

A fluoreszcencia polarizációja (stacionárius mérések)

            - polarizált gerjesztés ( fotoszelekció ( polarizációs emisszió

            - polarizálatlan gerjesztés ( rendezett minta ( polarizációs emisszió

            - polarizáció foka:

            - anizotrópia:

            - mindkettő csak I((/I(-től függ ( egymásba átszámolhatók:  ;

              - teljesen polarizált fény: I( = 0 ( P = r = 1

                - szórt fényre ez jellemző

                - oldatban lévő (( random) fluorofór anizotrópiája a fotoszelekció miatt ennél MINDIG kisebb

- természetes (polarizálatlan) fény: I(( = I( ( P = r = 0

- köztes értékekre azonban P ( r !

  - fluorofórok által emittált fényre (ahol az irány szerinti eloszlás a z tengely körül forgásszimmetrikus) jobb az anizotrópia (ilyenkor – szimmetriaokokból – I(( + 2I( a teljes intenzitás)

  - kollimált fényre (ez az x tengely irányába halad, a teljes intenzitás ilyenkor I(( + I() a polarizáció foka a hasznosabb definíció

    - pl. gömb alakú fluorofór anizotrópia lecsengése exponenciális, képlet, míg a P lecsengése ilyenkor (gömbre) sem egy exponenciális!

Híg, szilárd oldat polarizációja:

      - híg ( energiatranszfer 			miatti depolarizáció

reabszorpció ( fluoreszcencia 	nem lép fel

      - szilárd ( rotációs diffúzió miatti depolarizáció nem lép fel ( a polarizáció csupán a fluorofórra jellemző!

      - a későbbiekben: a gerjesztés és az emisszió átmeneti momentumaira abszorpciós illetve emissziós dipólként utalunk

        - tegyük fel, hogy:

          - párhuzamos dipólok (ilyen fluorofór pl. a DPH (1,6-diphenylhexatriene))

          - szilárd, híg oldat

          - véletlenszerű irány szerinti eloszlás

            - I ( E2 ( I(( ( cos2(; I( ( sin2((sin2(

            - a vertikális polarizációjú gerjesztés miatt a gerjesztési populáció z körül forgásszimmetrikus ( a (–függés kiátlagolható:

(

            - a gerjesztett állapotú fluorfórok ( szerinti eloszlását jelöljük f(()-val! (f(()(d( annak valószínűsége, hogy egy fluorofór szöge ( és ( + d( között van)

            - az ilyen molekulák által emittált fluoreszcencia intenzitása:  	és

miatt	(1)

              - fotoszelekció: a ( szögben álló (abszorpció dipólú) fluorofór abszorpciójának valószínűsége ( cos2(

                - anizotróp populációja lesz a gerjesztett állapotú molekuláknak

                - a populáció forgásszimetrikus a z tengelyre

- véletlenszerű irány szerinti eloszlás (egyenletes eloszlás) ( a ( és ( + d( közti fluorofórok száma ( sin(  (

f(()(d( = cos2((sin2((d(  		(2)

ilyen a gerjesztett állapotú fluorofórok irány szerinti eloszlása random eloszlású fluorofórok esetén a fotoszelekció következtében

- ezzel (1)-ben kiszámolhatjuk -t:

- (1)-be behelyettesítve (2)-t kapjuk:, amit (1)-be helyettesítve: a maximális anizotrópia random minta fotoszelekciója esetén: r = 0,4 (ennél nagyobb kísérleti érték csakis műtermék lehet – fényszórás)

Fluorofórok polarizációs spektruma

- ha az abszorpció és emisszió dipólok nem párhuzamosak, hanem ( szöget zárnak be

  - ez további anizotrópia csökkenést eredményez, mégpedig ugyancsak az (1)-gyel leírható mértékben

    - ilyenkor tehát az egyéb depolarizáló folyamatok (rotációs diffúzió, energiatranszfer) hiányában mérhető anizotrópia (r0):   („határanizotrópia“) (pl.: DPH: r0 = 0,39 ( ( = 7,4°)

      - emiatt izotróp oldatra:

-0,2 ( r0 ( 0,4

-0,33 ( P0 ( 0,5

- az abszorpció dipól az egyes abszorpciós sávokra más és más ( r0 függ a (gerj.-től!

- polarizációs spektrum: a fluoreszcencia anizotrópia (vagy polarizációs fok) a gerjesztő hullámhossz függvényében (híg, viszkózus oldatban)

- az anizotrópia általában független az emissziós hullámhossztól! (emiatt csak a gerjesztési polarizációs spektrumokat közlik)

  - ok: az emisszió (szinte) mindig a legalacsonyabb gerjesztési szingulett állapotból történik (ha az emisszió több állapotból történik – pl. oldószer-relaxáció – akkor r0 függhet az emissziós hullámhossztól)

    - tipikusan a legnagyobb r0 értékeket a leghosszabb hullámhosszú abszorpciós sávnál lehet mérni

      - ok: a fluoreszcenciát a legalsó gerjesztési szingulett állapot emittálja, a tükörszimmetria törvény értelmében ugyanez az állapot felelős a leghosszabb hullámhossznál jelentkező abszorpciós sávért is! ( ugyanaz az elektronátmenet ( közel párhuzamos momentumok!

    - példa1: perilén (propilénglikolban, -50°C) polarizációs spektruma

- mint (majdnem) minden fluorofór esetén az abszorpció és az emisszió dipólok a molekula síkjában vannak

- P0 ( 0,46 és (g ( 360 nm-nél ( közel kollineáris dipólok

- 360 – 460 nm: P0 állandó, mivel a legalsó gerjesztési szingulett állapotba gerjesztünk

- rövidebb (gerj. ( felé haladva P0 csökken ugyanis ( egyre nő (itt a magasabb gerjesztési elektronállapotokba gerjesztünk, de az emisszió előtt ezek mindig lecsengenek a legalsó gerjesztési szingulett állapotba!); 250 nm-nél a dipólok közel merőlegesek

  - példa2:

    - a polarizációs spektrum INDOL esetén jóval bonyolultabb

    - a hosszúhullámú abszorpciós sávban r0 gyorsan változik

    - ezt a jelenséget az indol két gerjesztési állapotával magyarázzák: 1La, 1Lb

          - az emisszió túlnyomórészt 1La-ból származik

          - az abszorpció dipóljaik 90°-ot zárnak be egymással

          - ekkor az elektrongerjesztési állapotok abszorpció spektruma feloldható a polarizációs spektrum segítségével!

r0(() = fa(()(r0a + fb(()(r0b				(3)

ahol fa(() a frakcionális hozzájárulás az abszorpcióhoz, r0a a határanizotrópia

- feltételezzük, hogy:

  - r0a, r0b független (g –től

  - az emisszió csakis 1La -ból származik

  - merőleges dipólok (abszorpciós)

- r0(() maximuma: 0,3 ( ezt rendeljük 1La –hoz (r0a)

- de nem tudjuk r0b –t, ugyanis nincs olyan (, ahol 1Lb abszorpciója dominál!

- az abszorpció dipólok merőlegesek, emiatt 	, ahol r0a=0,30

- tekintve, hogy fa(() + fb(() = 1 , fa(() és fb(() kiszámítható, ha (3)-ba behelyettesítjük r0a –t és r0b –t:  ;

- tehát az a és b állapot abszorpció spektruma:

Aa(() = fa(()(A(()

Ab(() = fb(()(A(()	ahol A(() az indol abszorpció spektruma

        - a polarizációs spektrum tehát lehetővé tette az elektrongerjesztési állapotok vizsgálatát! (ez is alkalmazás!)

# A fluoreszcencia anizotrópia mérése

        - a detektáló rendszer (különösen a monokromátor) érzékenysége polarizációfüggő! ( korrigálni kell!

          - G-faktor: függ (-tól és ((-tól is ( mindig újra ki kell mérni!

- ezzel:

A polarizátorok beállítása

        - a fluoreszcencia anizotrópia méréséhez pontosan beállított polarizátorok (vízszintes illetve függőleges pozícióba) szükségesek

        - szórt  fényre (híg glikogén, vízben) r = 1,0 kell (r  > 0,98  O.K.)

        - gerjesztési polarizátor: közelítőleg függőleges ( minimum keresése az emissziós polarizátorral (vigyázat: az emissziós monokromátor polarizáció-érzékenysége itt hibát okoz ( kivenni, vagy azonos érzékenységekhez tartozó (–ra állítani)

        - az emissziós polarizátor függőleges állásánál minimumkeresés a gerjesztési polarizátorral (most a gerjesztési monokromátort kell kivenni!)

A polarizációs hatások kiküszöbölése a fluoreszcencia intenzitás és élettartam mérésekor

- „mágikus szög“-be állított polarizátorok:

  - gerjesztés: vertikuláris

  - emisszió: 54,7°-ra a vertikuláristól

    - ez ugyanis I(( + 2I( –et ad (most a gerjesztési populáció forgásszimmetrikus a z tengelyre!), mivel cos254,7° = 0,33 és sin254,7° = 0,66

A fluoreszcencia depolarizáció külső (extrinsic) okai:

- belső ok: a gerjesztés és emissziós dipól nem párhuzamos

- triviális depolarizáció ( ( kísérleti hibák):

  - fényszórás

  - szekunder fluoreszcencia

  - polarizátorok hibás beállítása

- sugárzás nélküli energiatranszfer kb. 50 Å-nél kisebb hatótávolságú (R0) ( C ( 10 mM koncentrációnál léphet fel (általában a fluoreszcencia mérésénél ennél jóval kisebb, kb. (M-os koncentrációkat használunk!)

- később részletesen tárgyaljuk az energiatranszfereket

A rotációs diffúzió hatása a fluoreszcencia anizotrópiájára, a Perrin-egyenlet

- gömbalakú fluorofór: 	  	(4), ahol ( a rotációs korrelációs idő

(5)

- a Perrin-egyenlet megmutatja, hogyan jelentkezik ez stacionárius mérésekben

  - stacionárius anizotrópia: 			(6)

      - ahol homogén környezetben lévő fluorofórokra várhatóan I(t) exponenciális: I(t) = I0(e-t/(	(7)

  - (4)-et és (7)-et (6)-ba helyettesítve kapjuk a Perrin-egyenletet: 			(8)

  - látszik, hogy például viszkózus oldat esetén, ahol ( >> ( ( r = r0, illetve kis viszkozitás esetén ( << ( ( r = 0

  - a Perrin-egyenlet más alakja:   ,ahol R az ún. rotational rate,  (-1 = 6R

A stacionárius fluoreszcencia anizotrópia mérések biológiai alkalmazásai

- sejtmembránok mikroviszkozitásának becslése

  - csak becslés! (igazi: időfeloldású mérések)

  - Perrin-egyenlet: r függ a viszkozitástól (()!

  - a lipid kettősrétegek nempoláros tartományának „mikroviszkozitását“ mérhetjük például perilén, 9-vinilantracén, DPH festékekkel

  - kalibrációs görbe ásványi olajban:

  - a lipid kettősrétegben eloszlott festék r-jéből így a membrán (–ja megkapható

  - pl.: perilén

    - tojás foszfatidil-kolinban (PC, telítetlen foszfolipidek) ( nincs fázisátmenet

    - DPPC (telített) ( fázisátmenet

    - koleszterin megnöveli (-t

  - több festékkel ekvivalens eredmények ( bizalom

  - de: több referencia oldószer jobb lett volna…!

  - elterjedt a módszer,mert:

    - egyszerű mérés

    - egyszerű elmélet

    - nagy érzékenység (100: 1…1000:1 lipid/festék; 0,1...10 mg/ml lipidkoncentráció)

  - DPH a legjobb, mert:

    - nagy ( (( 80000 mol-1cm-1)

    - r0 konstans (320-380 nm), nagy

    - rúdalakú ( valószínűleg izotróp rotációs diffúzió

    - a fázisátmenetekre érzékeny

  - de: HINDERED ROT.! (különböző foszfolipid vezikulumok)

- fehérjék rotációs diffúziója

      - külső fluorofórral (kovalensen kötődő) megjelöljük a fehérjét

      - T, ( (cukrózzal) változtatva: 1/r illetve (1/p – 1/3) vs. T/( (Perrin-plot)

    - [láttuk:  (Perrin-egyenlet);  ]

    - meredekség:   illetve    ( a fehérje V térfogata kiszámolható! (ha ( ismert)

        - várhatóan: (globuláris fehérjékre) V = M(v + h), ahol M a molekulasúly, v a fajlagos térfogat, h a hidratáció, tipikusan ? ( kb. 12%-kal nagyobb a hidrátburok nélküli gömbnél

        - tapasztalat: kb. kétszeres a hidrátburok nélküli gömbének (ellentmondás a várhatóval!)

        - magyarázat:

          - nem gömbalakúak

          - rotációs diffúzióra nagyobb eff. hidrátburok, mint hidratációra

      - kísérleti (extrapolált) r0’ gyakran függ attól, hogy T-t vagy (–t változtatjuk; r0’ általában (, ha T ( ( ok: a fluorofór T-függő mértékben mozoghat a makromolekulán belül

      - a befagyott oldatban mért r0, vagy az így extrapolált r0’ értéket használjuk?

    - általában előnyösebb r0’, mert ez jórészt kompenzálja a próba szegmentális mozgásainak hatását

      - ( << ( esetén így ( a fehérje egészének rotációs korrelációs ideje lesz

      - DE minden más esetben jelentősen meghamisítják ( értékét a szegmentális mozgások!

    - megoldás: időfeloldású mérések (ezekkel ugyanis mindkétfajta mozgás felbontható)

      - az r0 és r0’ összehasonlítása másrészről lehetővé teszi, hogy a szegmentális mozgásokat kimutassuk (r0’ < r0)

      - ha (az addig lineáris) Perrin-ábrázoláson 1/r hirtelen megnövekszik magas hőmérsékleteken: a szegmentális mozgások felerősödése a makromolekula DENATURÁCIÓJÁRA utal

- asszociációs reakciók mérése

- antigén – antitest kötődés, proteinek asszociációi, ligandok és proteinek illetve aminosavak asszociációja vizsgálható így

- tfh.: a fluorofór fluoreszcencia anizotrópiája szabad (F) illetve a makromolekulához kötött (B) állapotban eltérő, rF illetve rB (ugyanis más a rotációs diffúzió!)

- az anizotrópia értéke akkor, ha mindkét forma jelen van, és a fluoreszcencia hatásfokát a kötés nem változtatja meg: 	r = fFrF + fBrB 	(1), ahol fF, fB az egyes formák fluoreszcenciájának, egyben (minthogy a hatásfokok azonosak) koncentrációjának relatív súlya; fF + fB = 1

- tekintsük a ligand (L) és a fehérje (P) egyensúlyát: L + P ( P – L

  - a disszociációs állandó:

  - ezzel fB kifejezhető: 	 		(2), ahol [L0] = [L] + [P – L] a ligandum (esetünkben fluorofór) teljes koncentrációja

  - fB a mért anizotrópiából (1) is megkapható: (	  , ahol rF (fehérje nélkül) és rB (nagy [P]-nél megmérhető ( fB kiszámolható

  - (2)-ből a K disszociációs állandó kiszámítható!

- az asszociációs reakciók követésében az anizotrópia mérés előnye:

  - akkor is használható, ha kötődéskor nem változik meg a fluorofór kvantumhatásfoka illetve az emissziós spektruma (sőt, ha mégis változik, akkor bonyolultabb számolás kell; (ld. alább!)

  - az anizotrópia mérés független a teljes fluoreszcencia intenzitástól, így akkor is alkalmazható, ha az intenzitást (minta- vagy készülék-okokból) nehéz kiértékelni

- ha a fluoreszcencia hatásfoka kötött illetve szabad állapotban jelentősen eltér, akkor ezt a változást célszerű a kötődés vizsgálatakor felhasználni

- ha azonban a fluoreszcencia hatásfokok aránya ( 2, és az anizotrópiák jelentősen különböznek, akkor a polarizációs vizsgálat előnyösebb:

  - legyen R = qB/qF , ezzel fB most így adható meg (( helyett):

- makromolekulák denaturációja

    - példa: proflavin – DNS komplex hőmérsékleti Perrin-plotja

      - a proflavin interkalálódik a kettős hélix bázispárjai közé, ekkor majdnem teljesen immobilizálódik: P = 0,36 (P0 = 0,47), szabadon P ( 0

      - az 1/P – 1/3 hirtelen megnövekedése 60 °C környékén a DNS termikus denaturációját tükrözi, amikor a kötött proflavin kiszabadul

# A fluoreszcencia anizotrópia lecsengése

        - a korábbi fejezetben tárgyalt stacionárius fluoreszcencia anizotrópia mérések kiértékeléséhez a méréssel nem ellenőrizhető feltevéseket kellett tenni az intenzitás és az anizotrópia lecsengésére (pl.: Perrin-egyenlet levezetése)

        - lényeges többletinformáció (és e probléma megoldása) nyerhető az időfüggő mérésekből

          - példa:

            - a rotációs diffúzió izotróp vagy hindered

            - egyetlen rotáció vagy több rotáció van-e jelen (pl. szegmentális mozgások + az egész molekula rotációs diffúziója; nem gömbalakú fluorofór illetve makromolekula)

        - mérése:

              - megmérhetjük az I(((t) és I((t) lecsengéseket, elvégezzük a dekonvolúciót külön-külön, majd kiszámoljuk r(t)-t és illesztjük

              - jobb:

                - legyen I0(t) az intenzitás lecsengése!

                - ezzel és r(t)-vel az I(((t), I((t) komponensek (az r definíciója alapján) kifejezhetők:

I(((t) = 1/3 I0(t)([1 + 2r(t)]

I((t) = 1/3 I0(t)([1 – r(t)]

ezeket (pl. nemlineáris legkisebb négyzetes illesztéssel) szimultán dekonvoluálhatjuk és illeszthetjük (I0(t) és r(t) alakjára – optimalizálandó paraméterekkel – modellfüggvényeket írunk fel)

              - ezt kell tenni az időtartományban; a frekvenciatartományban (ún. differenciálisan polarizált frekvenciatartomány fluorimetria) a párhuzamos és merőleges polarizátor-állásnál mért fázisszögek különbségét és a fluoreszcencia AC komponenseinek hányadosát (illetve az ún. modulált anizotrópiát) kell megmérni a frekvencia függvényében és a kísérleti adatokat kell illeszteni a modellfüggvényekkel – ezzel itt nem foglalkozunk

              - Fontos: I(((t) és I((t) függvényéket csak akkor (olyan t-kre) tudjuk megbízhatóan meghatározni, ha a fluoreszcencia I0(t) intenzitása még jelentős

    - olyan fluorofórt kell választani, amelynek élettartama összemérhető a rotációs korrelációs idővel: ( ( (

      - ha ( << ( ( I0(t) lecseng mielőtt r(t) szignifikánsan csökkenne

      - ha ( >> ( ( ez a túl hosszú idpket hangsúlyozza (illetve a hosszú (-jú komponenseket), amikor már befejeződött az r lecsengése

        - gyors (-k mérésekor gyakran ütközéses kioltókkal csökkentik (-t (gyorsítják I0(t) lecsengését)

A anizotrópia lecsengése, a fluorofór irány szerinti eloszlását reprezentáló kúpok

              - Fontos: bár itt ekvivalens szögeket rendeltünk a fluorofór irány szerinti eloszlásához, valójában azonban az anizotrópia mérése -ról ad információt

        - szimmetrikus (gömbalakú) fluorofór (izotrop, nem korlátozott (unhindered)) esetén:  , ahol ( a rotációs korrelációs idő, R a rotációs sebesség (rotation rate); 6R = (-1, r0 a kezdeti anizotrópia (rotációs diffúzió nélkül, pl. befagyasztott oldatban mérhető)

Nemszimmetrikus molekulák:

- anizotróp rotációs diffúzió

  - pl. a korongszerű perilén esetén a molekula síkjában (in-plane) és a molekula síkján kívüli (out-of-plane) rotációk várhatóan eltérő sebességűek (az utóbbi lassabb)

  - minden szimmetriát nélkülöző molekula esetén 5 komponensű a lecsengés (itt a gi és (i bonyolult függvényei a molekula tengelyei körül

- kis molekuláknál a rotációs sebességek a különböző tengelyekre ritkán térnek el jobban, mint egy 10-es faktorral

- a biológiai makromolekulák igen aszimmetrikusak lehetnek ( nagyon komplex anizotrópia lecsengés ( a mérésnek igen jól fel kell tudni oldania a komplex lecsengéseket!

Korlátozott (hindered) fluorofórok:

- a fluoreszcencia anizotrópia lecsengése akkor is komplex, ha izotrop rotátorok (fluorofór) anizotróp környezetben vannak, pl. DPH lipidmembránban

- korlátozott (hindered) rotáció: a rotációs mozgás szög-tartománya korlátozott ( r(t), r( ( 0-ra cseng le

- 6.3 ábra r(t) szabad illetve korlátozott fluorofórra r(t) = (r0 - r()(e-6Rt + r(

Biopolimerhez kötött fluorofór szegmentális mozgásai:

- legyen (F a szegmentális mozgás korrelációs ideje

- legyen (P a makromolekula egészének korrelációs ideje

- feltehetjük, hogy a fluorofór szegmentális mozgásai függetlenek a teljes molekula rotációjától ( r(t) az egyes depolarizációs folyamatok szorzata:

- érdekes, hogy a szegmentális mozgásnak korlátozottnak kell lennie ((<1) ahhoz, hogy a lecsengés multiexponenciális legyen; szabad szegmentális mozgás ((=1) esetén egy-exponenciális lecsengés figyelhető meg (A = (P((F/((P + (F) korrelációs idővel

- az adatanalízis során általában multiexponenciális illesztést végzünk:    modellfüggvénnyel (S a rövid (short), L a hosszú (long) korrelációs időt jelöli)

- összevetve r(t) fenti kifejezésével: 	fS = (		és	fL = 1 - (

( vagyis a hosszabb korrelációs időt megfeleltethetjük a teljes molekula rotációjának, DE a rövidebb korrelációs idő nem egyenlő a szegmentális mozgás korrelációs idejével,   (S ( (F   csak akkor teljesül, ha (F (( (P

Fluorofórok keveréke:

- kétféle fluorofór illetve két különböző környezetben lévő egyfajta fluorofór esetén az intenzitás lecsengése (legalább) kétkomponensű:

- a komponensek frakcionális hozzájárulása a teljes intenzitáshoz nyilván:

- ezekből az anizotrópiák additivitásának (( ami az r definíciójából kapható: , ahol fi az i-edik frakcionális intenzitás, ri pedig az i-edik anizotrópia) felhasználásával:

- érdekes: az ilyen heterogenitás időben növekvő r(t)-re vezethet!

  - ha ugyanis a fluorofórok egy része makromolekulához kötött (r nagy!) és ilyenkor ( megnövekszik, akkor rövid időknél az emisszióban a kis anizotrópiájú rövid komponens dominál, később azonban a kötött fluorofórok magas anizotrópiájú fluoreszcenciája válik meghatározóvá

- Fontos: a felsorolt esetek mutatják, hogy a fluoreszcencia anizotrópia időfüggő mérése jelentős többletinformációt szolgáltat a stacionárius mérésekhez képest)

Biológiai alkalmazások: DPH-val jelölt lipid kettősrétegek:

- láttuk: a mikroviszkozitás stacionárius mérésének kiértékeléséhez (egyebek mellett) fel kellett tételezni, hogy a fluorofór depolarizáló rotációja membránokban ugyanolyan, mint a referencia oldószerekben (ásvánti olajokban)!

- e feltevést időfüggő mérésekkel ellenőrizték:

  - ásványi olajokban (referencia oldószer a stacionárius anizotrópia méréseknél) r(t) a várt módon, egy-exponenciális lecsengést mutat a ( értékre:

  - modellmembránok hidrofób tartományaiban eloszlott DPH azonban egészen másmilyen anizotrópia lecsengést mutat:

  - DMPC (dimyristoyl-L-(-phosphatidylcholine) foszfolipid vezikulumokban (telített) a ( 24 (C-nál végbemenő fázisátmenet alatt r(t) NEM cseng le (-re!!! ( MÁSKÉNT forog a DPH a referencia oldószerekben (( izotróp) és a membránokban (( korlátozott (hindered) forgás)

- ez a megfigyelés teljesen általánosnak bizonyult (minden fluorofórra és membránra)

- a stacionárius “mikroviszkozitás” mérések kétségkívül nagyban hozzájárultak a membránok tulajdonságainak megértéséhez, DE az időfeloldású mérések felfedték, hogy a kísérletileg megfigyelhető mennyiség, az anizotrópia, több információt tartalmaz, mint a leszármaztatott “mikroviszkozitás” paraméter

Az r( értékek értelmezése:

- , ahol ( az abszorpció dipól abszorpciókor vett állásának és az emissziókori helyzetének szöge ( ez meghatározza a membrán rendparaméterét

Antitest molekula szegmentális mozgása:

- Immunoglobulin G (Ig G): Y alakú molekula, molsúlya 150 kD, két felső részén antigén kötőhely van, az ezt tartalmazó globuláris fragmentum az Fab

- az Ig G erősen köti a dansyl-lizin-t

- a dansyl fluoreszcencia r(t)-jéből meg lehet határozni az Ig G illetve fragmentumai rotációs diffúzióját ( Fab -re (S = 33 ns adódott (az 50 kD-nál számított ( = 14 ns; ez tipikus eset, kb. a fele (( hidrátburok + az alakja nem gömb))

- intakt Ig G-re két exponenciális r(t):

(S = 33 ns

(L = 168 ns ( interpretáció: (S Fab fragmentum szegmentális mozgása

(L a teljes fehérje forgása

A Y–bázis szegmentális mozgása

- az aminosavak általában nem mutatnak szignifikáns fluoreszcenciát

- de az élesztő tRNAphe (fenilalanin tRNA) ritkán előforduló bázisa, az Y-bázis erősen fluoreszkál

- időfeloldású fluoreszcencia anizotrópia méréseket végeztek a D(t) ( I(((t) – I((t) –re:

- D(t) lecsengésében mind a fluoreszcencia intenzitás-, mind az anizotrópia lecsengése szerepet játszik:

- (’ = 3.8 ns az illesztésből, a fluoreszcencia élettartama (I(( + 2I() lecsengéséből: ( = 6.2 ns (  –ból ( = 9.8 ns

- hidrodinamikai számítás:  –ből

- molsúly: 26400

- ( = 0.89 cP		   (sz. = 9.5 ns

- 1 g/cm3 sűrűség

- azonban a tRNA NEM gömbalakú, ehhez még: hidratáció ( ( ( 18 ns várható; etidium-bromiddal jelölt tRNA-n ( = 25 ns rotációs korrelációs időt mértek

  - a megfigyelt 9.8 ns = ( az Y-bázis szegmentális mobilitására utal!

A fluoreszcencia anizotrópia élettartam-feloldású mérése

    - eddig az anizotrópia lecsengés időbeli feloldását a készülék végezte (időfeloldású fluoriméter)

    - azonban az anizotrópia lecsengését feloldhatjuk úgy is, hogy a fluorofór élettartamát változtatjuk, és a stacionárius anizotrópiát mérjük! ( nem kell időfeloldású készülék!

    - a fluoreszcencia élettartam ismert megváltoztatása a fluoreszcencia ütközéses kioltásával lehetséges

    - jó ütközéses kioltó pl. a molekuláris oxigén (de VESZÉLYES, nagynyomású O2 kell; JRL majdnem elvesztette a szeme világát!)

    - kioltó (ütközéses kioltás) jelenlétében:  , ahol (0 a kioltás nélküli élettartam, K az ütközéses kioltási állandó

    - minthogy ( változik, változik a depolarizációhoz rendelkezésre álló átlagos idő ( r(t)-re következtetni lehet:

      - a ( élettartam esetén mérhető stacionárius anizotrópia (r(()) az anizotrópia időfüggő lecsengésének (r(t)) az intenzitással súlyozott átlaga:

      - ha (az intenzitás lecsengése mellett) az r(t) lecsengése is exponenciális, akkor ebből kaphatjuk:

        - ha r(()-t ábrázoljuk  függvényében, akkor ( (= 1/6R) meredekségű, ( tengelymetszetű egyenest kapunk

      - ha korlátozott (hindered) a rotációs diffúzió, azaz     , akkor:

        - ez az, ami nem mutatható ki stacionárius (közönséges) mérésekkel, csupán élettartam-feloldású mérésekkel ( pl. ezért jobb az élettartam-feloldású

        - r(() az  (r0 - r(())/(  függvényében most is ( meredekségű, de r( tengelymetszetű egyenes

Élettartam-feloldású anizotrópiák DPH festékkel:

- ásványi olajban korlátozás nélküli rotációs diffúzió (láttuk) ( lineáris és valóban ( tengelymetszetű az r(() vs. (r0 - r(())/(  plot

  - az r(t) exponenciális, nem korlátozott volta az élettartam-feloldású mérésből is bebizonyosodott!

- DMPC vezikulumokban (dimyristoyl-L-(-phosphatidylcholine) ezzel szemben a tengelymetszetek ( ( értékűek ( korlátozott forgás!

    - az így kapott r( és ( értékek pontosan egyeznek az időfeloldású mérésekből kapott értékekkel! ( vagyis ez az egyszerű, egyensúlyi mérés is megbízhatóan alkalmazható az időfüggő r(t) mérésére!

- DE: feltételezni kell ehhez, hogy az intenzitás lecsengése exponenciális, és ( megkapható a korábban említett módon (kioltás)

# Oldószerek hatása a fluoreszcencia spektrumára

        - sok fluorofór emissziós spektruma függ környezetük polárosságától, az oldószer polárosságának növelésével az emissziós spektrum általában a vörös felé eltolódik (és a fluoreszcencia hatásfoka gyakran csökken eközben)

        - az emissziós spektrum az egyik leggyakrabban mért fluoreszcencia jellemző ( igen elterjedten használják ezt a módszert

        - az oldószerre való érzékenység segítségével meghatározható:

- a fluorofórok kötődése a makromolekulákhoz

- a makromolekula kötőhelyénél a polárosság

- pl.: ANS (1-anilino-8-naphthalene sulfonic acid) fluoreszcencia spektruma a kékbe tolódik, ha apomioglobinhoz kötődik ( következtetés: az ANS a hem-zsebben kötődik és (itt) nem hozzáférhető a külső vizes fázis számára

        - az oldószerfüggő spektrális elolódáshoz a fluorofórt körülvevő oldószerburok átrendeződése szükséges ( időfüggő az eltolódás!

- az oldószer-relaxáció dinamikáját később, új részben tárgyaljuk

- most feltesszük: az emisszió előtt egyensúlyba jutnak az oldószer-fluorofór kölcsönhatások (ez teljesül szobahőmérséklet környékén, nem-viszkózus oldószerben)

A Stokes-féle eltolódás és az oldószer-relaxáció

        - az abszorpció és az emisszió közti Stokes-eltolódás okai: energiaveszteségek a következő folyamatok során:

- vibrációs energia disszipációja

- a fluorofór körüli oldószermolekulákban az elektronfelhő átrendeződése a gerjesztett állapotban megváltozott dipólmomentum hatására

- az oldószermolekulák átrendeződése a megváltozott dipólmomentum hatására

- specifikus kölcsönhatások a fluorofór és az oldószer között (pl. hidrogénkötések, töltéstranszfer-komplexek keletkezése)

        - az aromás molekulák dipólmomentuma gerjesztett állapotban általában nagyobb, mint alapállapotban (illetve)

- abszorpciókor dipólus keletkezik (gyakorlatilag azonnal), amely perturbálja a környezetét ( az oldószerburok átrendeződik: oldószer-relaxáció

Általános és specifikus oldószerhatások

- általános oldószerhatások: 	azok, amelyek a törésmutatótól (n) és a dielektromos állandótól (() függenek

- specifikus oldószerhatások: kémiai kölcsönhatások a fluorofór és az oldószermolekulák között (hidrogénkötés, komplex-képződés)

- mindkétfajta oldószerhatás jelentős spektrális eltolódást okozhat

- az általános oldószerhatás MINDIG jelentkezik

- a specifikus oldószerhatás az oldószer és a fluorofór kémiai szerkezetétől függ

- a specifikus oldószerhatás gyakran nagyobb spektrális eltolódást okoz az általános oldószerhatásnál

- a specifikus oldószerhatások igen gyakoriak a rutinszerűen használt fluorofórok esetén

- az általános oldószerhatások kvantitatív leírására egy egyszerű (( ezért jól használható a gyakorlatban) elméletet, a Lippert-elméletet ismertetünk

- a specifikus oldószerhatások arról ismerhetők fel, hogy eltérnek ezen (Lippert) elmélet jóslásaitól

A Lippert-egyenlet: általános oldószerhatások a fluorofór spektumra

- ez az elmélet a legelterjedtebb, más elméletek sokkal bonyolultabbak

- mindegyik elmélet kontinuumnak tekinti az oldószert ( a specifikus oldószerhatások ezért nem magyarázhatók velük

  - az oldószer és a fluorofór közti kölcsönhatások következtében megváltozott energiakülönbség az alap- és a gerjesztett állapot között: 		Lippert-egyenlet, ahol az abszorpció ill. az emisszió átlagos hullámszámai, n a törésmutató, ( a dielektromos állandó, h a Planck-állandó, c a fénysebesség, „a” a fluorofórt tartalmazó Onsager üveg sugara (Onsager-sugár)

- bár a Lippert-egyenlet csak közelítés,  nemprotikus oldószerekben mégis jó közelítését adja a megfigyelt energiaveszteségnek.

    - (nemprotikus oldószer: amelyben nincs hidrxilcsoport vagy más csoport,

    - amely hidrogénkötésre képes)

- a magasabbrendű tagokat (pl. az oldószermolekulák indukált dipólmomentuma) elhanyagoltuk a Lippert-egyenletben.

- az  növelése növeli, az n növelése csökkenti a Stokes-eltolódást ( ok: a Franck-Condon elv

- ha n növekszik: mind az alap-, mind a gerjesztett állapot pillanatszerűen stabilizálódik az oldószermolekulák elektronfelhőjének átrendeződése miatt

- ha  növekszik: ugyancsak stabilizálódik az alap- és a gerjesztett állapot, DE ehhez az oldószr dipóljainak átrendezödése szükséges, ami lassú, a teljes oldószermolekula elmozdulása kell hozzá ( ez végbemegy (itt most ezt feltesszük) az emisszió előtt (( a fluoreszcencia E-jére hatással van), az abszorpció közben viszont nem (( az abszorpció E-jére nincs hatása) ( mindezt részletezzük a Lippert-egyenlet levezetésekor

- a zárójelben lévő tag az ún. orientációs polarizálhatóság: f

	ennek első, -függő tagja mind az oldószermolekulák dipóljainak újraorientációjáért, mind az oldószermolekulák elektronfelhőinek átrendeződéséért felelős

 	a második, n-függő tag csak az elektronfelhő átrendeződését írja le, ami pillanatszarű ( mind az alap-, mind a gerjesztett állapot stabilizálódik ennek következtében ( az elektronfelhő átrendeződése viszonylag kevéssé befolyásolja a Stokes-eltolódást

- oldószer-eltolódás PRODAN esetén

  - a nagy eltolódás oka: a dipólmomentum nagy megváltozása gerjesztett állapotban (* - )

A Lippert-egyenlet levezetése

- a Lippert-egyenlet: 				 			(1) ahol (f az orientációs polarizálhatóság, (, (* alap- illetve gerjesztett állapotú dipólmomentumok

- dipól energiája a kontinuumnak tekintett oldószerben:  , ahol R a dipól által keltett oldószer-átrendeződés miatti elektromos tér térerőssége

- a térerősség: 									(2)   ahol f az oldószer polarizálhatósága, “a” az üreg Onsager-sugara

    - az elektronfelhő újrarendeződése pillanatszerű ( f(n) nagyfrekvenciás polarizálhatóság:  						(3)

    - a dielektromos állandó határozza meg az oldószermolekulák reorientációja miatti polarizálhatóságot:  		 ;  ez lassú		(4)

    - különbségük az orientációs polarizálhatóság:  	(5)

- a fluorofór és az oldószer kölcsönhatását a fluorofór dipólmomentuma és az oldószer reaktív elektromos tere (R) határozza meg

      - ezt két részre bontjuk:

        - Re, Re* : elektronfelhő átrendeződése miatti elektromos tér

        - Rr, Rr* : oldószer reorientáció miatti elektromos tér

;

;    				(6)

dipól energiája dielektrikumban

      - magyarázat: az oldószer reorientációja miatti Rr elektromos tér az abszorpciós illetve emissziós átmenet során NEM VÁLTOZIK MEG (Franck-Condon elv), ugyanaz marad, mint az átmenet előtti, relaxált állapotban volt; csak a lassú oldószer dipól relaxáció változtatja meg

        - Rr–et Rr*–ra (abszorpció után)

        - Rr*-ot Rr–re (emisszió után)

  - abszorpció esetén tehát az alap- illetve gerjesztett állapotok energiái:  													(7)

(8)

- emisszió esetén: 							(9)

(10)

- az abszorpcióhoz és az emisszióhoz tartozó foton-energiák különbsége:  , ahova a (7)-(10) egyenleteket beírva:  , ahol kiestek az EV, EV* gázállapothoz tartozó tagok és az Re, Re*-os tagok, minthogy az elektronfelhő átrendeződése gyors ( végbemegy az abszorpciós és emissziós átmenetek alatt

- áttérve    (  -ra és felhasználva a (6) egyenletekből az Rr, Rr* kifejezéseit kapjuk a Lippert egyenletet (amelyhez vibrációs relaxáció esetén egy konstans járul)

- a Lippert-egyenlet általánosságát gyakran érik kritikák, pl. Baksiev elmélete arra az esetre, amikor ( és (* nem egyirányú ( mégis ezt használják általában, mert nincs más olyan elmélet, amely elég egyszerű ahhoz, hogy a gyakorlatban használható legyen, viszont általánossága lényegesen túllépne a Lippert-elmélet határain

A Lippert-egyenlet alkalmazása:

- (* - )2 jellemző az adott fluorofórra

  - -et a f függvényében ábrázolva (Lippert-ábrázolás) egyenest kell kapni (általános oldószerhatások esetén)

    - ebből a fluorofót ismeretlen környezetének polarizálhatósága (polárossága) meghatározható

    - vagy: a Stokes-eltolódás f-től való függéséből megállapítható a dipólmomentum gerjesztésekor bekövetkező változása, (* - )

Lippert-ábrázolásokra példa

    - ha a Lippert-ábrázolásban egyenest kapunk, az bizonyíték arra, hogy a megfigyelt spektrális eltolódást általános oldószerhatás okozza

Specifikus oldószerhatások:

- az általános oldószerhatás a fluorofórt körülvevő oldószermolekulák halmazának együttes hatása eredményeképp alakul ki

- a specifikus oldószerhatást ezzel szemben egyetlen (vagy csak néhány) környező molekula okozza

- a specifikus oldószerhatás gyakran felismerhető az emissziós spektrum változásai alapján (különböző oldószerekben) ( példa:

  - a hexánt polárosabb oldószerekre cserélve megváltozik az emissziós spektrum (a vibrációs szerkezet is eltűnik)

  - a specifikus oldószerhatást az oldószerkeverék összetételétől való függés is mutatja:

  - a hexánhoz dioxánt keverve: általános oldószerhatás

- ezzel szemben metanolt hozzákeverve szinte a teljes eltolódás bekövetkezett már 1-2% metanolnál, NOHA ez túl kevés az ( illetve n megváltoztatásához!

- ilyen nyomnyi mennyiségű metanol nem változtatta meg az abszorpciós spektrumot ( alapállapotban nincs kölcsönhatás a festék és a metanol között

- a megfigyelt spektrális változásokat a fluorofór karbonilcsoportja és a metanol közti hidrogénkötés kialakulásával magyarázták, amely gerjesztett állapotban jön létre (vagy legalábbis ilyenkor lényegesen megnő e kölcsönhatás erőssége)

- VIGYÁZAT!: ebből látszik, hogy az ilyen fluorofór molekulák már akkor olyan spektrumot mutathatnak, mint vízben, ha egyetlen vízmolekula van a közelükben!

    - ez pl. fehérjemolekulához kötött fluorofór esetén a kötési hely hidrofobicitásának megítéslését igen megnehezítheti!

- ha specifikus oldószerhatásra érzékeny fluorofórt használunk, akkor ez meghamisíthatja a környezetük polárosságának megítélését (az általánosnak gondolt oldószerhatás alapján)

- a specifikus oldószerhatás felismerhető a Lippert-ábrázolás nemlinearitásából: pl.

  - pontok: protikus oldószerek

  - körök: nemprotikus oldószerek

- a fluorofór specifikus oldószerhatásokra való érzékenysége hátrány, ha pl. makromolekulák kötőhelyének orientációs polarizálhatóságát kell meghatározni, viszont előny, ha pl. a vizes fázisnak a kötőhelyhez való hozzáférhetőségét kell meghatározni

Az oldószerhatások biológiai alkalmazása:

- a kötőhely polárosságának meghatározása, membránokhoz illetve fehérjékhez kötött fluorofór helyének meghatározása

- példa (az utóbbira):

- az ANS kvantumhatásfoka erősen növekszik, emissziós spektruma pedig a kék felé tolódik, ha az oldószer polárossága csökken

- vízben a kvantumhatásfoka 0,004

- apomioglobinban ennél kb. 200-szor nagyobb hatásfokot mértek, a spektrum a kékbe tolódott

  - az ANS az apomioglobin apoláros régiójában kötődik, mégpedig a hem-zsebben (ugyanis a hemin kiszorította a kötőhelyről az ANS-t: az ANS-sel megegyező moláris koncentrációjú hemin hozzáadásakor az ANS fluoreszcencia gyakorlatilag megszűnt)

# Az oldószer-relaxáció mechanizmusai és dinamikája

        - a korábbiakban feltettük: az oldószer relaxációs ideje <<  a fluoreszcencia élettartamánál ( az emisszió a relaxált állapotból származott

        - most az oldószer-relaxáció kinetikáját vizsgáljuk

        - ez tipikus gerjesztett állapot-reakció

        - az oldószer-relaxáció időfüggése általában kifejezésre jut a fluoreszcencia spektrum alakjának hőmérsékletfüggésében

- pl. jól ismert, hogy az oldószer befagyasztásakor a fluoreszcencia spektrum a kék felé tolódik (ui. ez a relaxálatlan állapotot tükrözi)

        - az oldószer-relaxációnak két fenomenológiai modellje van: a folytonos és a kétállapotú

Az oldószer-relaxáció folytonos modellje (Baksiev)

- a spektrum alakja időtől független (csak eltolódik a helye)! 8.6 ábra 													           (11) ahol  az emissziós spektrum súlypontja:   , ahol  az egységnyi  intervallumban mérhető intenzitás,  illetve  a relaxálatlan (kezdeti, gerjesztett) illetve a relaxált spektrum súlypontja, (S a spektrális relaxáció időállandója

A kétállapotú modell: (lásd a 8.6 ábrán)

- a kezdeti F állapot  sebességi állandóval átmegy a relaxált R állapotba

- mindkét gerjesztett állapot  sebességi állandóval visszatér az alapállapotba (ezek esetleg különbözőek lehetnek az R és F állapotok esetén)

- az időfeloldású (tehát adott időpillanatban felvett) spektrum lényegesen különbözik a folytonos modellbeli spektrumtól:

  - mindkét állapot spektruma egyidejűleg látszik rajta

  - a valóságban ezek közel esnek egymáshoz ( nincs két csúcs, csak egy, viszont köztes (részben relaxált) időkre a spektrum szélessége nagyobb, mint az F és R állapothoz tartozó spektrumoké

Az oldószer-relaxáció időfüggő mérése

    - ha több (-nál felvesszük a lecsengést (akár idő- akár frekvencia tartományban), akkor ki lehet ezekből számítani az időfeloldott emissziós spektrumokat (TRES)

    - példa: 4-aminophthalimide (4-AP) festék

      - n-propanolban –132 (C és +25 (C (nincs az ábrán!) hőmérsékleteken nincs eltolódás

      - viszont köztes hőmérsékleteken erős időfüggő eltolódás

      - a spektrum szélessége nem változik ( folytonos modellel írható le

    - az időfeloldású mérések azt is kimutatták, hogy a specifikus és általános oldószerhatások eltérő időskálán mentek végbe:

      - a 4-AP stacionárius spektruma erősen függ a propanol nyomnyi koncentrációjától (amely (, n-et nem változtathatja meg) ( specifikus oldószerhatás!

    - Figyelem!: az egyensúlyi emissziós spektrum kiszélesedése MINDKÉT relaxációs modell (folytonos illetve kétállapotú) esetén várható ( ellentétben az időfeloldású spektrum kiszélesedésével ennek alapján NEM lehet eldönteni azt, hogy melyik modell alkalmazható!

    - az emissziós spektrum maximumának időfeloldású méréséből kiderült:

      - magasabb hőmérsékleten a relaxáció gyorsabb és kb. –90 (C felett közelítőleg exponenciális ( a folytonos relaxációs modell alkalmasnak látszik

      - DE: -90 (C-nál magasabb hőmérsékleteken a t=0-ra extrapolált fluoreszcencia maximum-hely nem ott van, ahol –196 (C-nál ( a viszonylag lassú relaxációs folyamat mellett –90 (C felett végbemegy egy gyors relaxáció is, amely kb. 430 nm-ről kb. 450 nm-re tolja el a maximumot, és amelyet a készülék már nem tud feloldani!

      - a kezdeti gyors, szubnanoszekundumos relaxációt követő lassú relaxációt már jól leírja a folytonos modell

      - oldószerfüggésük alapján kimutatták, hogy a gyors relaxáció specifikus, a lassú általános oldószerhatás következménye ( ez a kísérlet illusztrálja, hogy időfüggő mérésekkel a relaxációs idők eltérése alapján szétválaszthatók a relaxációs folyamatok

    - időfeloldású méréssel (TRES) megkülönböztethetőek a kétállapotú és a folytonos modell szerint végbemenő oldószer-relaxációk:

      - példa: 2-anilinonaphthalene glicerinben folytonos, ciklohexán +0,1 Mol/l etanolban kétállapotú modellel leírható relaxációs folyamatokat vált ki, ui. az első esetben (8.14 ábra) az emissziós sáv félértékszélessége jó

      - közelítéssel állandó, míg a második esetben maximumon megy át az idő függvényében, és a (-függő intenzitás-lecsengés felbontható két darab (-független komponensre

Spektrális relaxáció modellmembránokban és fehérjékben

- a membránok és a makromolekulák dinamikus tulajdonságait jellemzi a spektrális relaxáció sebessége

- a fluorofór részben hozzáférhető lehet az oldószer számára ( a spektrális relaxációt (sebességét) ez is befolyásolhatja, a mérés erről is felvilágosítást nyújthat

TRES-mérések jelölt membránokon

- TNS (2-p-toluidinylnaphthalene-6-sulfonic acid) –sel jelölt tojás lecitin vezikulumokon mértek TRES-t:

- a negatív töltésű TNS a kettősrétegek lipid-víz határfelületi régióiban helyezkedik el

- a spektrum alakja és szélessége időfüggetlen ( a folytonos relaxációs modell jó

- az intenzitás lecsengését a hullámhossz függvényében nem lehetett illeszteni két, hullámhossztól független élettartammal (ami a kétállapotú modellre jellemző) ( nem lehet kétállapotú a modell!

- a spektrum félértékszélessége független volt az időtől: 8.20 ábra ( folytonos relaxáció

- a spektrális relaxációs időt az emisszió maximumhelyének időfüggéséből lehet megállapítani (8.20 ábra)

- a hőmérséklet emelésekor a relaxációs idő rövidebb lett ( a membrán rigiditása csökkent

  - a membrán fluiditására lehet következtetni ílymódon!

# A fluoreszcencia kioltása

        - minden folyamat fluoreszcencia kioltás, ami az adott fluorofór fluoreszcencia intenzitását csökkenti

- pl.: gerjesztett állapot-reakciók, energiaátadás, komplex-képződés, ütközéses kioltás

        - itt a fluorofór és a kioltó ütközéséből származó ütközéses, másnéven dinamikus kioltással és a statikus kioltással (amely komplex képződés eredménye) foglalkozunk

        - Figyelem!: a fluoreszcencia intenzitás csökkenésének gyakran triviális okai is lehetnek, pl. nagy optikai denzitás, fényszórás; ezeket ki kell zárni!

        - mind a dinamikus, mind a statikus kioltás esetén érintkeznie kell a fluorofórnak a kioltóval ( biológiai alkalmazások:

- a kioltás kimutatja, hogy a fluorofór hozzáférhető-e a kioltó által

- a kioltó diffúziójának sebességéről felvilágosítást nyújt

- a kioltó számára való hozzáférhetőség meghatározásán keresztül lokalizálja a fluorofórt membránokon, fehérjéken belül illetve a membránok és fehérjék permeabilitásáról nyújt információt

Fluoreszcencia kioltók:

        - legismertebb a molekuláris oxigén (ütközéses kioltás)

- szinte minden ismert fluorofórt kiolt

- fluoreszcencia hatásfok és élettartam pontos méréséhez gyakran el kell távolítani az oldott oxigént

        - más ütközéses kioltók: hidrogén-peroxid, akrilamid, I-, BrO4-

Az ütközéses kioltás elmélete

        - F0/F = 1 + kq((0((Q( = 1 + KD((Q(  a Stern-Volmer egyenlet, ahol F0, F a fluoreszcencia intenzitás kioltó nélkül illetve kioltó jelenlétében, kq a bimolekuláris kioltási állandó, (0 a fluorofór élettartama kioltó nélkül, (Q( a kioltó koncentrációja

- KD = kq((0  a Stern-Volmer (dinamikus) kioltási állandó

        - Stern-Volmer ábrázolás: F0/F vs. (Q(

        - KD-1 az a kioltó-koncentráció, amelynél a fluoreszcencia intenzitás a felére csökken

        - ha a Stern-Volmer ábrázolás lineáris, akkor a fluorofór molekulák mindegyike ugyanabba az osztályba sorolható: mind ugyanolyan mértékben hozzáférhetők a kioltó által

        - ha két fluorofór-populáció van jelen, és az egyik nem hozzáférhető a kioltó számára: a Stern-Volmer plot nem lineáris, az x-tengely felé hajlik el

        - a statikus kioltás is lineáris Stern-Volmer plot-ot eredményez (meredeksége a KS asszociációs állandó) ( a Stern-Volmer ábrázolás alapján NEM KÜLÖNBÖZTETHETŐK MEG!

        - megkülönböztetésük a hőmérséklettől illetve viszkozitástól való függés illetve ( a legmegbízhatóbban) élettartam-mérés segítségével történhet

        - F0/F = (0/(

- az ütközéses kioltás megrövidíti a gerjesztett állapot élettartamát, mivel kq (Q( sebességi állandóval depopulálja azt

- a statikus kioltás nemfluoreszkáló komplex (fluorofór-kioltó) kialakulására vezet ( a komplexet képzett fluorofór egyáltalán nem világít, míg a disszociált fluorofór élettartama változatlan ( a ( NEM VÁLTOZIK

- az ütközéses kioltás a diffúziós állandótól függ ( kq ( T/(

  - növekvő T/(-val nő a Stern-Volmer plot meredeksége

- statikus kioltásnál T növelésével csökken az asszociációs állandó ( csökken a Stern-Volmer plot meredeksége

A Stern-Volmer egyenlet levezetése: (lásd a 9.1 ábrát!)

- ütközéses kioltó jelenlétében a gerjesztett állapotú fluorofórok  frakciója megy alapállapotba fluoreszcencia emisszióval, kioltás nélkül viszont mindegyik, tehát

- a ( a depopuláló sebességi állandók összegének reciprokával egyenlő ( (0 = (-1  és  ( = (( + kq((Q()  vagyis:  (0/( = 1 + kq((0((Q(

  - mindezekből az is látszik, hogy  F0/F = (0/( ( ez az ütközéses kioltás fontos tulajdonsága

A bimolekuláris kioltási állandó, kq

    - a fluorofór és a kioltó ütközésének frekvenciája: Z = k0((Q( , ahol k0 a diffúzió-kontrollált bimolekuláris sebességi állandó, amely a Smoluchowski egyenletből kiszámítható: , ahol R = Rf + Rq  az ütközési sugár, D = Df + Dq a diffúziós együtthatók összege, N az Avogadro-szám, N/1000 a molaritásból a cm3-enkénti molekulaszámot adja meg

      - az egyenlet az R sugarú gömb felületén keresztül haladó diffúziós fluxust adja meg

    - a bimolekuláris kioltási állandó:  kq = ((K0 , ahol ( a kioltás hatásfoka (((1  O2, I- esetén; pl. töltéstranszfer reakciónál ( 1)

        - a D diffúziós állandókat pl. a Stokes-Einstein összefüggésből kaphatjuk:  , ahol k a Boltzmann-állandó, ( a viszkozitás

        - az R ütközési sugár molekuláris modellekből, vagy az anyag sűrűségéből és molekulasúlyából kapható

        - Vigyázat!: a Stokes-Einstein egyenlet kis molekulák esetén alulbecsüli a D-t!

- pl.: alkoholokban oldott fluorofórok oxigén-kioltásakor ( = 2…3 adódott emiatt

- oka: a Stokes-Einstein egyenlet az oldószermolekuláknál nagyobb molekulák diffúziójára vonatkozik (és e feltétel O2-re pl. etanolban nem teljesül)

A statikus kioltás elmélete:

        - a dinamikus kioltás időfüggő folyamat, a diffúzió miatti ütközések eredménye (gerjesztett állapotú fluorofór és a kioltó közötti ütközéseké)

        - a statikus kioltás nemfluoreszkáló komplex (az alapállapotú fluorofór és a kioltó közti ütközések eredménye) kialakulása következtében jelentkezik (lásd korábbi ábra)

- ha ez a komplex fotont abszorbeál, fénykibocsátás nélkül rögtön visszatér az alapállapotba

        - a kioltási törvény a komplexképződés asszociációs konstansával megadható: az asszociációs (statikus) kioltási állandó, ahol (F( a fluorofór, (Q( a kioltó koncentrációja

        - a kioltatlan/kioltott fluoreszcencia intenzitás ezzel: (hiszen a számlálóban az összes, a nevezőben a komplexálatlan (tehát fluoreszkáló) fluorofór koncentráció van  	a kioltási törvény

        - ez ugyanolyan, mint dinamikus kioltás esetén; itt az asszociációs állandó helyén ( a kioltás típusának meghatározásához további információ szükséges:

- (-mérés (F0/F = (0/( illetve (0/( = 1)

- T illetve ( függvényében való mérés (ui. D ( T/( ( kq, így KD is ( T/( ; viszont KS csökken, ha T nő)

- az abszorpciós spektrumok gondos összehasonlítása (ui. a dinamikus kioltás csak a gerjesztett állapotra hat ( nem változtatja meg az abszorpciós spektrumot, viszont az alapállapotbeli komplexképződés gyakran módosítja az abszorpciós spektrumot)

Egyidejű statikus és dinamikus kioltás

  - ekkor bm. kiszemelt fluorofór molekula akkor fluoreszkál, ha sem statikus, sem dinamikus kioltást nem szenved ( ezen két független esemény valószínűségeinek szorzata lesz tehát a valószínűsége: , ahol az első tag: (F/F0)dinamikus, a második tag (F/F0)sztatikus

    - tehát a kioltási törvény kvadratikus függvénye a (Q(-nak:  ( ilyen kombinált (statikus + dinamikus) kioltás esetén tehát a Stern-Volmer plot az y-tengely felé eltér a lineáristól (alulról konvex)

      - emlékezzünk: heterogén fluorofór-populáció esetén (a kioltó számára eltérő hozzáférhetőségű fluorofór-csoportok) a Stern-Volmer plot az x-tengely felé tér el az egyenestől (alulról konkáv)

  - a statikus és a dinamikus kioltási állandók meghatározása kombinált kioltás esetén:

        - élettartam-méréssel:

          - ilyenkor a (-t csak a dinamikus kioltás módosítja ( (0/( = 1 + KD((Q( ; ennek Stern-Volmer plotjának meredekségéből: KD, amivel a fenti kioltási törvényből KS is meghatározható

        - grafikusan: (ha (-t nem tudunk mérni)

          - a fenti kioltási törvényt átalakítva kapjuk: F0/F = 1 + (KD + KS)((Q( + KD(KS((Q(2 = 1 + KLÁTSZ((Q( , ahol  KLÁTSZ = KD + KS + KD(KS((Q(

          - ha tehát –t ábrázoljuk (Q( függvényében, akkor egyenest kapunk, tengelymetszete KD + KS , meredeksége KD(KS ( ezekből KD , KS kiszámolható

          - az, hogy ezek közül melyik a KD illetve a KS értéke, a hőmérséklet- illetve a viszkozitás –függésük alapján állapítható meg

Eltérések a Stern-Volmer egyenlettől; kioltási hatásgömb

- gyakran megfigyelhetők pozitív eltérések (elhajlás az y-tengely felé) a Stern-Volmer egyenlettől, ha a kioltás foka nagy

  - pl. dodekánban oldott perilén oxigén-kioltása a 9.9-es ábra szerinti pozitív eltérést mutat a Stern-Volmer egyenestől

  - a magyarázat nem lehet kombinált kioltás, mert az ez esetre kidolgozott fenti formalizmus irreálisan alacsony statikus kioltási állandót ad (KS = 2.6 M-1)

  - magyarázat: nem komplex-képződés a látszólagos statikus komponens megjelenésének oka, hanem az, hogy a gerjesztés pillanatában a fluorofórokhoz közel lévő kioltómolekulák 1 valószínűséggel kioltják az adott fluorofórt:

    - a fluorofór körüli “hatásgömbön” belül elhelyezkedő kioltó BIZTOSAN kioltja a fluorofórt

- erre az esetre a Stern-Volmer egyenlet módosított formája érvényes:  , ahol v a hatásgömb térfogata

- az előbbi példában r = 9R adódik a hatásgömb sugarára, ami alig nagyobb, mint a fluorofór (4 Å) és a kioltó (2 Å) molekula sugarának összege ( reális

- ez nem azt jelenti, hogy a kioltás ütközés nélkül is megtörténik!

  - a kioltási adatok mind azt bizonyítják, hogy ütköznie kell a kioltónak a fluorofórral a kioltáshoz

  - a hatásgömb-modell úgy interpretálható, hogy ha a kioltó benne van a hatásgömbben, akkor ( 1 valószínűséggel a fluoreszcencia élettartamához képest rövid idő alatt ütközni is fog vele

A hatásgömb-modell módosított Stern-Volmer egyenletének leszármaztatása:

- annak valószínűsége, hogy egy v térfogatú térrészben n db (kioltó) molekula van, Poisson-statisztikát követ: P(n) = (n(e-( /(n!) , ahol ( a v térfogatban lévő (kioltó) molekulák átlagos száma, esetünkben ez: ( = v((Q((N/1000

- csak azok a fluorofórok fluoreszkálnak ( azokat látjuk, amelyek hatásgömbjén belül nincs kioltó; ennek valószínűsége: P(0) = e-(

- vagyis a hatásgömb-modell e-v Q N / 1000 faktorral csökkenti a megfigyelhető fluorofórok számát, ami rögtön a módosított Stern-Volmer egyenletet adja

- láttuk már, hogy a diffúzió-kontrollált reakciók (amelyek sebességét a reaktáns molekulák ütközéseinek gyakorisága határolja) bimolekuláris sebességi állandója, k0 a Smoluchowski-egyenlettel adható meg:  k0 = 4(((N((D1 + D2)((R1 + R2)/1000 , ahol D1 és D2 diffúziós együtthatók, R1 és R2 a molekulák sugara

- az egyikfajta molekulát állónak képzeljük, a másik pedig (D1 + D2) diffúziós állandóval mozog

- a Smoluchowski-egyenlet az R sugarú gömb felületén átdiffundáló (kioltó) molekulák áthaladási gyakoriságát adja meg

- a diffúzió folytán A felületen áthaladó I részecske-áram (molekula/s egységben):  I = -D(A(dc/dx , ahol D-nek cm2/s, A-nak cm2, c-nek molekula/cm3, x-nek pedig cm a mértékegysége

- a fluorofór és a kioltó ütközéseinek Z frekvenciája az R sugarú gömb felületén keresztülfolyó árammal egyenlő:  Z = 4(((R2(D((dc/dr)R , ahol dc/dr = N((Q(/(1000R) , hiszen a fluorofór helyén nincs kioltó (c=0), tőle R távolságban viszont a koncentráció N((Q(/1000 (molekula/cm3)

  - ez megadja a a kioltók effektív gradiensét azon fluorofórok környezetében, amelyek megfigyelhetők (azaz nem érintkezik velük kioltó molekula)

Biológiai alkalmazások:

- DNS-be interkalálódott etidium-bromid hozzáférhetősége oxigén kioltó által

  - a planáris etidium-bromid (EB) fluorofór molekula a DNS kettős hélixének bázispárjai közé interkalálódik

  - kérdés: elzárják-e a környezettől az EB-t a bázispárok úgy, hogy oxigén ne férhessen hozzá (EB a hélix külső részéhez is kötődik, de ez a fajta kötődés nem szignifikáns az alábbi kísérletben)

  - DNS jelenléte nélkül az EB kq bimolekuláris kioltási állandója kq = 0.35(1010 M-1s-1

    - ábra (9.10): interkalálódáskor az EB élettartama 1.75 ns-ról 20.5 ns-ra növekszik ( okvetlenül mérni kell a (-t; ez az ábrán már figyelembe van véve ( a meredekség kq)

      - ez a kq érték kb. az 1/3-a az oxigénkioltásra (diffúzió-kontrollált esetben) várható értéknek ( az EB szerkezete olyan, hogy a molekula aromás részét az azt körülvevő terjedelmes csoportok elzárják az O2 elől

        - mielőtt makromolekulához kötnénk, minden fluorofórt érdemes megvizsgálni oldatban is!

      - az ábrán látható, hogy DNS-be interkalálódva az EB bimolekuláris kioltási állandója kb. 1/30-ára csökken, kq = 0.011(1010 M-1s-1 ( VAGYIS A DNS-be interkalálódás eredményeképp erősen csökken az EB térbeli hozzáférhetősége az O2 által: megvédik a bázispárok, amelyek közé interkalál

- fehérjék triptofán rezidumainak eloszlása (a felülethez közeli / a fehérje belsejében lévő helyek között)

      - a kioltás különbséget tesz a fluorofór két osztálya között: a kioltó által hozzáférhető (felülethez közeli) illetve a kioltótól elzárt (fehérje belsejében) fluorofórok között

      - ilyen esetben a Stern-Volmer plot az x-tengely felé elhajlik (mert F nagy kioltó koncentrációnál sem csökkenhet a kioltótól elzárt fluorofórok fluoreszcencia szintje alá); felbontása a kioltó által hozzáférhető (h) és attól elzárt (e) osztályokra:

        - kioltó nélkül:  F0 = F0,h + F0,e  lesz a fluoreszcencia intenzitása

        - kioltóval: , ahol K a Stern-Volmer kioltási állandó és az F0,e az a fluoreszcencia intenzitás, amit nem tud kioltani a kioltó

        - ezt kivonva a fenti egyenletből:

        - a fenti F0-at (F-fel osztva kapjuk: , amiből módosított Stern-Volmer plot-tal: F0/(F vs. 1/(Q( kaphatjuk: 1/fh (tengelymetszet) illetve 1/(fh(K) (meredekség) értékét, és ahol a kezdeti fluoreszcencia kioltó által hozzáférhető frakciója

      - ezt felhasználjuk a külső és belső triptofánok elkülönítésére lizozim jodid-kioltásának mérése alapján:

        - a Stern-Volmer plot az (I-( -tengely (x-tengely) felé hajlik natív lizozimban (felső ábra, O); 6 M guanidin hidroklorid (denaturálja a fehérjét) jelenlétében a Stern-Volmer plot egyenes

        - natív lizozimban az I- által nem hozzáférhető populáció van; a denaturáltban ilyen frakció nincs

        - a módosított Stern-Volmer plot (alsó ábra) tengelymetszete natív lizozim esetén 1.5 (= fh-1)

        - a módosított Stern-Volmer plot tengelymetszete denaturált proteinesetén 1 ( minden triptofán reziduum hozzáférhető

      - a felülethez közeli triptofánok kiolthatósága lehetővé teszi a spektrumok összehasonlítását:

        - a natív lizozim molekulán belül (nem kiolthatóan) elhelyezkedő triptofán reziduumok fluoreszcencia spektruma a kékbe tolódik (nem poláros környezet), míg denaturált lizozim esetén nincs eltolódás (mindegyik triptofán exponált a poláros oldószer számára)

- membránok mikroviszkozitásának becslése

      - a 2-metilantracén (2-MA) fluorofór nem poláros és a membránok acil oldalláncainak tartományában helyezkedik el

      - dimyristoyl (DMPC) és dipalmitoyl phosphatidylcholine (DPPC) vezikulumokban a 2-MA oxigén-kioltását a (9.20) ábra mutatja 30.6 (C-on

      - e hőmérsékleten a DMPC vezikulumokfázis tranzíciós hőmérsékletük (24 (C) felett, a DPPC vezikulumok alatta (37 (C) vannak

        - DPH-val végzett mikroviszkozitás-mérések ( = 1 P illetve 8.2 P mikroviszkozitást eredményeztek

      - kioltással azonban (lásd a fenti ábrát) csak egy kettes faktorral eltérő mikroviszkozitások becsülhetők

      - és a mikroviszkozitások abszolút értékei (a Smoluchowski egyenlet alapján, a Stokes-Einstein egyenlet felhasználásával) kb. 3 nagyságrenddel kisebbek a kioltás alapján becsülve, mint a fent említett DPH-s rotációs diffúzió mérésekből kapott adatok

    - a mikroviszkozitás-értékek erősen függnek attól, hogy a nagy DPH molekula rotációs diffúziójának vagy a kis O2-molekula diffúziós állandójának alapján becsüljük-e azokat ( ok: hindrance (korlátozott forgás)

# Energiatranszfer

- fluoreszcencia energiatranszfer: a gerjesztett állapot energiájának átadása egy donormolekuláról (d) valamilyen akceptor molekulára (a)

- csak a sugárzás nélküli energiaátadással foglalkozunk, amely a D és A közti dipól-dipól csatolás eredménye, és nem jár foton emissziójával illetve (re)abszorpciójával

- (a sugárzásos (foton emissziója és reabszorpciója) átadás triviális információival szemben) a sugárzás nélküli energiaátadás igen sok fontos információt ad a D-A párról!

- az energiaátadás sebessége, kT: , ahol (d a donor élettartama akceptor nélkül, r a D-A távolság, R0 a Förster-távolság (amelynél az energiaátadás hatásfoka 50%)

- R0 értéke 20…50Å ( az energiaátadás mérésével a D-A távolságok meghatározhatók a fehérjék átmérőjével illetve a biológiai membránok vastagságával összemérhető értékek tartományában!

  - alkalmazható:

    - asszociációs reakciók vizsgálatára

    - fehérjék kötési helyei távolságának meghatározására

    - távolságeloszlás ( konformációs eloszlás meghatározására

      - szemben az eddig említett egyéb fluoreszcencia spektroszkópia módszerekkel (fluoreszcencia polarizáció, kioltás, oldószer-relaxáció) az energiaátadás nem az oldószerburok molekuláival való kölcsönhatásoktól függ, hanem (szinte) csak a D-A távolságtól (az oldószerhatásoktól csak a spektrális változásaikon keresztül függ)

Az energiaátadás gyakorisága (sebessége):

- rövidebben kT = r-6(J(K2(n-4((d(8,71(1023 s-1, ahol (d a donor kvantumhatásfoka akceptor nélkül, n a törésmutató, N az Avogadro-szám, r a D-A távolság, (d a D élettartama A nélkül, Fd(() a normált (korrigált) fluoreszcencia intenzitása a D-nek a hullámszám függvényében (egységnyi hullámszám intervallumban!), (a(() az A extinkciós koefficiense (-nál, (d ( (d/(d a D emisszív sebessége, K2 a donor és akceptor átmeneti momentumainak relatív térbeli irányától függő faktor (orientációs faktor), J az átfedési integrál (a D emiossziós és az A abszorpciós spektrumának átfedését írja le)

- a konstans tagokat gyakran összevonják az R0 Förster-távolságban; R0 távolságban lévő A és D közötti energiatranszfer sebessége (gyakorisága) megegyezik az A nélküli D lecsengési sebességével ((d = (d-1 -gyel) ( kT = (d-1 -gyel tehát kapjuk:   ezzel a kT egyszerűbb alakja:

- az energiatranszfer hatásfoka (az energiaátadás gyakorisága / az abszorpció (D általi abszorpció) gyakorisága):

- ez kiszámítható a donor relatív fluoreszcencia hatásfokaiból A jelenlétében (Fda) és anélkül (Fd) illetve a D élettartamaiból ugyan ekkor ((da illetve (d): ;    (megkaphatók a fenti E-ből:)    													     	és

felhasználásával ( az E a távolságokkal is kifejezhető:

- Figyelem!: a fenti kifejezések RÖGZÍTETT r-re vonatkoznak! (nem átlagosra)

- a K2 értéke 0 és 4 (merőleges illetve párhuzamos dipólok) között változhat

  - random eloszlás (( a transzfer előtt rotációs diffúzióval randomizálódó eloszlás) esetén K2 = 2/3 (általában ezt feltételezik)

  - K2 1-től 4-ig való változása csak 26% hibát ad r-ben (r6 miatt)

  - DE vigyázat! merőleges dipólok K2 = 0 esetén teljesen hibás lehet az eredmény!

- az energiatranszfer r6-os távolságfüggését kísérletileg is igazolták különböző hosszúságú rúdalakú molekulákba épített  D-A párra (a lánc hosszát egy adott csoport számának gyarapításával növelték)

Alkalmazások:

- rögzített D-A távolság meghatározása:

- a transzfer E hatásfokát meghatározzuk (da,(d illetve Fda, Fd mérése alapján (ld. fent!) ( ebből az E-nek R0, r-rel való kifejezéséből ( r (figyelem, nem rögzített r esetén NEM átlagot ad, hiszen a kis r-ek súlya igen nagy r6 miatt!)

- molekulák két pontjának távolsága

- asszociációs vizsgálatok

- durva konformációs vizsgálatok

- a donor intenzitás-lecsengésének időfüggő méréséből a D-A távolság eloszlása is meghatározható (de MODELL kell! (lorentzi, gaussi, stb.))

  - konformációs eloszlások

  - kötőhely távolság-eloszlása

- a donor intenzitás-lecsengésének időfüggő méréséből a D-A távolság diffúzió miatti változása a gerjesztett állapot élettartama alatt ( D-k